## Slide 1
Module 3
機器學習工作流
TinyML × AIoT — 資料是主角，模型是配角
產業新尖兵 / AI 應用開發班
講師：Harry / 蘇泓舉

## Slide 2
這堂課在新尖兵的位置
第 9 主題 TinyML × AIoT — MPU6050 + Edge Impulse + MQTT 實作的理論基礎
M1
ML 是什麼
概念與生態
M2
深度學習
Keras / TF
M3
工作流 ← 本次
資料・特徵・評估
M4
部署
TFLite Micro
M3 教你「在動手做 MPU6050 專案之前，你要先想清楚什麼」。
之後 M4 才談「怎麼把它塞進 MCU」。

## Slide 3
TinyML 的三大感測支柱
聲音、影像、動作 — 我們這堂課把重點放在動作
聲音 Acoustic
麥克風 / 超音波 / 振動計
Keyword spotting、機台聲紋
影像 Image
CMOS 影像 / 熱影像
人物偵測、PPE 配戴
動作 Motion
加速度計 / 陀螺儀 / 雷達
MPU6050 手勢、跌倒、設備震動
★ 新尖兵班的實作主軸 = MPU6050（6 軸 IMU）

## Slide 4
為什麼 MPU6050 是入門最佳選擇？
便宜、容易接、資料量小、剛好夠複雜
成本
30 元 / 顆
介面
I²C，3 條線
資料
6 軸 (acc xyz + gyro xyz)
頻寬
100-1000 Hz 就夠
應用
手勢、姿態、震動、跌倒
MCU
ESP32 / Arduino Nano 33 BLE Sense
這堂課所有「資料工程」概念，都可以直接套用到你的 MPU6050 專題。

## Slide 5
在開始之前 —
「再多資料也不能訓練模型中樂透。」
— Pete Warden（TinyML 之父）
意思是：問題本身不可預測時，你給多少資料都沒用。
資料工程第一步永遠是 — 把問題定義清楚。

## Slide 6
Part A
從應用反推工作流
Application → Problem → Pipeline

## Slide 7
一個 TinyML 應用做什麼？
以「語音喚醒」為例 — 它其實也是 MPU6050 後面要做的事
Step 1
資料輸入
麥克風讀取音訊
（感測器 → MCU）
Step 2
處理 + 推論
前處理 + 神經網路推論
判斷指令
Step 3
輸出動作
驅動喇叭 / LED / Relay
回應使用者
把「麥克風」換成「MPU6050」，你就得到一個動作辨識應用。
三步看起來簡單 — 但每一步都會炸出 7 個問題。

## Slide 8
看起來簡單，問題其實一大堆
逐步累加 — 第 1 個問題
1
怎麼把感測資料抓進神經網路？

## Slide 9
看起來簡單，問題其實一大堆
逐步累加 — 第 2 個問題
1
怎麼把感測資料抓進神經網路？
2
神經網路該怎麼設計才能吃這種訊號？

## Slide 10
看起來簡單，問題其實一大堆
逐步累加 — 第 3 個問題
1
怎麼把感測資料抓進神經網路？
2
神經網路該怎麼設計才能吃這種訊號？
3
要用什麼資料集來訓練？

## Slide 11
看起來簡單，問題其實一大堆
逐步累加 — 第 4 個問題
1
怎麼把感測資料抓進神經網路？
2
神經網路該怎麼設計才能吃這種訊號？
3
要用什麼資料集來訓練？
4
推論前的資料前處理怎麼做？

## Slide 12
看起來簡單，問題其實一大堆
逐步累加 — 第 5 個問題
1
怎麼把感測資料抓進神經網路？
2
神經網路該怎麼設計才能吃這種訊號？
3
要用什麼資料集來訓練？
4
推論前的資料前處理怎麼做？
5
推論後的輸出要怎麼後處理？

## Slide 13
看起來簡單，問題其實一大堆
逐步累加 — 第 6 個問題
1
怎麼把感測資料抓進神經網路？
2
神經網路該怎麼設計才能吃這種訊號？
3
要用什麼資料集來訓練？
4
推論前的資料前處理怎麼做？
5
推論後的輸出要怎麼後處理？
6
資料集會不會有偏誤？

## Slide 14
看起來簡單，問題其實一大堆
逐步累加 — 第 7 個問題
1
怎麼把感測資料抓進神經網路？
2
神經網路該怎麼設計才能吃這種訊號？
3
要用什麼資料集來訓練？
4
推論前的資料前處理怎麼做？
5
推論後的輸出要怎麼後處理？
6
資料集會不會有偏誤？
7
怎麼把它部署到 MCU？
★ 這 7 題的答案 = M3 + M4 整套課要教的內容。

## Slide 15
換個感測器，問題還是同一套
Acoustic → Image → Motion，只是輸入不同
聲音感測器
影像感測器
動作感測器
相同的 7 個問題：
1) 怎麼抓資料 2) 模型怎麼設計 3) 訓練集從哪來
4) 前處理 5) 後處理 6) 避免偏誤 7) 部署到 MCU

## Slide 16
為什麼不能把雲端模型直接搬上 MCU？
你板子上的 RAM 只夠塞 1.5% 的 MobileNet
MobileNet v1 (2017)
70.6% 準確度
大小：16.9 MB
你的開發板
（ESP32 / Nano 33 BLE）
RAM：256 KB
比例：1 : 66
→ 所以 TinyML 不是「拿大模型來壓縮」，而是「從一開始就為 MCU 設計流程」。

## Slide 17
MPU6050 情境 ①：手勢辨識
上下、左右、畫圈、靜止 — 四種動作 → 控制裝置
輸入：3 軸加速度 × 2 秒視窗 × 取樣率 62.5Hz
輸出：[左右, 上下, 圓圈, 靜止] 機率分佈
用途：智慧家居遙控、無接觸操作、AR/VR 介面
左右
上下
圓圈
靜止
這就是 Edge Impulse 官方 magic-wand 範例的中文版本。
新尖兵班會用相同流程做 MQTT 上傳。

## Slide 18
MPU6050 情境 ②：跌倒偵測
高齡照護常見題目 — 也是異常偵測 (Anomaly Detection) 入門
正常：走路、站立、坐下、躺下
異常：跌倒（自由落體 + 撞擊 + 靜止 三段式特徵）
→ 用 Autoencoder 或 K-Means 做 anomaly detection
★ 重點：你不需要「跌倒」的大量資料，
只要用「正常活動」訓練，模型自己會把跌倒判成異常。

## Slide 19
MPU6050 情境 ③：設備震動監測
工業 PHM 入門 — 馬達 / 風扇 / 泵浦 健康狀態
關機
幾乎無震動
正常運轉
穩定週期
負載過重
振幅變大
異常
頻譜出現新峰
課程實作：把開發板貼在風扇 / 馬達 / 電腦上，收 2 分鐘資料，
用 Edge Impulse 做 Spectral Analysis + 神經網路分類，
再透過 MQTT 把狀態上傳到 Node-RED 儀表板。

## Slide 20
Part B
ML 生命週期
ML Lifecycle — 一張圖記住整堂課

## Slide 21
ML 生命週期
第 1 個階段 — 一次加一塊，最後拼成完整流程
1
AI 基礎建設
?
?
?
?
AI 基礎建設：算力、儲存、實驗管理。對 TinyML 來說也包括 MCU、感測器。

## Slide 22
ML 生命週期
第 2 個階段 — 一次加一塊，最後拼成完整流程
1
AI 基礎建設
2
資料工程
?
?
?
資料工程：定義需求、收集、標註、清洗、增強。這裡就花掉 90% 的時間。

## Slide 23
ML 生命週期
第 3 個階段 — 一次加一塊，最後拼成完整流程
1
AI 基礎建設
2
資料工程
3
模型工程
?
?
模型工程：選架構、訓練、超參數、SOTA 追蹤。

## Slide 24
ML 生命週期
第 4 個階段 — 一次加一塊，最後拼成完整流程
1
AI 基礎建設
2
資料工程
3
模型工程
4
模型部署
?
模型部署：轉換、最佳化、量化、API、OTA 更新。

## Slide 25
ML 生命週期
第 5 個階段 — 一次加一塊，最後拼成完整流程
1
AI 基礎建設
2
資料工程
3
模型工程
4
模型部署
5
產品分析
產品分析：上線後的監控、回饋、再訓練 — 整個循環就完成了。

## Slide 26
ML 生命週期 — TinyML 的關注重點
資料工程 + 模型工程 + 模型部署，是這堂課的主場
AI 基礎建設
資料工程
★ TinyML 重點
模型工程
★ TinyML 重點
模型部署
★ TinyML 重點
產品分析
AI 基礎建設由廠商（雲端、晶片）解決，產品分析屬於業務面。
對工程師來說 — 中間三塊就是你會親手摸到的部分。

## Slide 27
資料工程 = 4 個階段
需求 → 收集 → 處理 → 維運
需求 Requirements
• 問題定義
• 機器與人可讀格式
• 授權與使用權
收集 Gathering
• 資料來源
• 收集方式
• 標註
處理 Refinement
• 前處理
• 驗證
• 資料增強
維運 Sustainment
• 版本控制
• 持續擴充
• 偏誤修正
★ 90% 的 ML 工作其實是「資料工程」— 不是寫模型程式。

## Slide 28
Part C
好資料的標準
Good Data is Necessary for Accuracy.

## Slide 29
好資料是準確的必要條件
What makes good data？逐項堆疊 — 第 1 條
✓
你到底想解決什麼問題？

## Slide 30
好資料是準確的必要條件
What makes good data？逐項堆疊 — 第 2 條
✓
你到底想解決什麼問題？
✓
資料裡要含有「有用的特徵」

## Slide 31
好資料是準確的必要條件
What makes good data？逐項堆疊 — 第 3 條
✓
你到底想解決什麼問題？
✓
資料裡要含有「有用的特徵」
✓
人類專家能不能分辨這幾類？

## Slide 32
好資料是準確的必要條件
What makes good data？逐項堆疊 — 第 4 條
✓
你到底想解決什麼問題？
✓
資料裡要含有「有用的特徵」
✓
人類專家能不能分辨這幾類？
✓
用什麼指標來衡量表現？

## Slide 33
好資料是準確的必要條件
What makes good data？逐項堆疊 — 第 5 條
✓
你到底想解決什麼問題？
✓
資料裡要含有「有用的特徵」
✓
人類專家能不能分辨這幾類？
✓
用什麼指標來衡量表現？
✓
「量」與「質」都會影響模型

## Slide 34
好資料是準確的必要條件
What makes good data？逐項堆疊 — 第 6 條
✓
你到底想解決什麼問題？
✓
資料裡要含有「有用的特徵」
✓
人類專家能不能分辨這幾類？
✓
用什麼指標來衡量表現？
✓
「量」與「質」都會影響模型
✓
訓練樣本的分佈要夠廣

## Slide 35
好資料是準確的必要條件
What makes good data？逐項堆疊 — 第 7 條
✓
你到底想解決什麼問題？
✓
資料裡要含有「有用的特徵」
✓
人類專家能不能分辨這幾類？
✓
用什麼指標來衡量表現？
✓
「量」與「質」都會影響模型
✓
訓練樣本的分佈要夠廣
✓
標籤要正確

## Slide 36
好資料是準確的必要條件
What makes good data？逐項堆疊 — 第 8 條
✓
你到底想解決什麼問題？
✓
資料裡要含有「有用的特徵」
✓
人類專家能不能分辨這幾類？
✓
用什麼指標來衡量表現？
✓
「量」與「質」都會影響模型
✓
訓練樣本的分佈要夠廣
✓
標籤要正確
✓
類別之間要平衡

## Slide 37
資料要怎麼切？
Edge Impulse 預設：60% 訓練 / 20% 驗證 / 20% 測試
Training 訓練集
60%
更新模型參數
（讓模型學）
Validation 驗證集
20%
調超參數
（看學得好不好）
Test 測試集
20%
最後一次評分
（不可重複用）
重點：測試集用過一次就「污染」了。如果你看了測試結果回去改超參數，
它就變第二個驗證集，不再公正。

## Slide 38
「99% 準確度」可能是個騙局
不平衡資料的陷阱 — Naive Classifier
想像一個資料集：
田
田
田
狗
田
模型：永遠猜「田」
→ 準確度 99%！
但這個模型完全沒有「學到狗」。
它連一張狗都沒辨識出來。
→ 「準確度高」≠「模型有用」
解法：
• 各類別樣本數要平均
• 改用 F1 / Recall / Confusion Matrix

## Slide 39
更狠的反例 — Accuracy 0.973，F1 只有 0.247
為什麼我們不只看 Accuracy
Accuracy（整體準確度）
0.973
F1 Score（少數類別）
0.247
情境：1000 張圖裡只有 30 張是「異常」。
模型全猜「正常」 → 準確度 97%，但抓到的異常 = 0。
★ 在跌倒偵測、設備異常、瑕疵檢測這類「少數類」任務，
絕對不能只看 Accuracy。

## Slide 40
Part D
資料從哪裡來
別從零開始 — Don't collect from scratch.

## Slide 41
業界等級資料集有多大？
你可能會被嚇到
ImageNet
400 萬+ 張標註圖
COCO
250 萬+ 張分割圖
Common Voice
5000+ 小時語音
Waymo Open
1950 段 20 秒駕駛影像
KITTI 360
73 公里車載資料
★ 這些都是「人類花幾百萬小時手工蓋出來」的 — 你不可能也這樣搞。

## Slide 42
TinyML 怎麼弄資料？
四種務實做法
① 直接用現有資料集
TF Datasets / Kaggle
Google Speech Commands
② 改造現有資料集
Visual Wake Words 由 COCO 改造
挑出「人 vs 沒人」二分類
③ 遷移學習
用大資料集訓練的特徵
少量資料 fine-tune
④ 自己生成
模擬器 / 生成模型
用 AI 補資料
★ MPU6050 案例：可以自己錄 + 用 Edge Impulse 內建的 5 分鐘錄製工具，門檻低。

## Slide 43
Edge Impulse 是什麼？
把整套資料工程 + 模型工程 + 部署 包成 Web 平台
資料收集
手機 / Arduino
直接錄到平台
特徵抽取
Spectral Analysis
MFCC, Spectrogram
模型訓練
視覺化拉拉就好
背後是 Keras
部署
一鍵生成
C++ / Arduino lib
支援格式：WAV / JPG / PNG / CBOR / JSON
對新尖兵班的意義 —
你不用寫 PyTorch、不用 SSH 進 GPU server，
用 MPU6050 + 瀏覽器就能跑完整流程。

## Slide 44
資料一定有偏誤
Sources of Bias — 在語音辨識這個經典案例
性別
年齡
口音
方言
語言
如果你訓練資料的口音、性別、年齡都偏向某一群人 —
→ 模型對其他族群的表現會變差。
MPU6050 動作辨識也一樣：
如果只收「年輕人快速手勢」，老人慢動作就不會被辨識到。

## Slide 45
負責任地收集資料
在台灣，這些是底線
個資法 PIPA
個人可識別資訊要去識別化、要取得同意。
→ 用戶有「被遺忘權」— 隨時可以撤回。
授權與版權
別人的資料集 ≠ 可以拿來商用。
CC-BY-NC、MIT、Apache 都不一樣。
→ 公司產品要用，先看 LICENSE。
資料標註平台
Label Studio、CVAT、Roboflow Annotate。
或自架 + 找標註員。
→ 標註員本身也是偏誤來源 — 要交叉檢查。

## Slide 46
Part E
從原始訊號到分類結果
特徵抽取 + 模型訓練 + 評估

## Slide 47
「特徵 Feature」是什麼？
Feature = 從原始資料中抽出來、可以拿來做決策的量化屬性
舉例 — 你想分辨「左右揮 vs 上下揮 vs 畫圈 vs 靜止」
輸入：MPU6050 加速度 (x, y, z)
可能的特徵：
• 各軸的 RMS（震幅大小）
• 各軸的峰值頻率（揮的快不快）
• PSD 功率譜密度（能量分佈）
• 各軸最大值 / 最小值 / 標準差

## Slide 48
為什麼不能直接把原始訊號丟進神經網路？
2 秒視窗 × 62.5Hz × 3 軸 = 375 個輸入
原始輸入：125 點 × 3 軸 = 375 個數字
計算太重
375 個輸入 → MCU 跑不動
需要大量訓練資料
輸入維度高 → 易過擬合
高維輸入
神經網路不容易學到 pattern
→ 解法：先做特徵抽取，把 375 個數字濃縮成 30 個。

## Slide 49
特徵抽取的威力 — 375 → 33 → 3
把輸入濃縮 100 倍，準確度通常還變更好
375
原始
125 點 × 3 軸
33
頻譜特徵
Peak / RMS / PSD
每軸 11 個
3
核心特徵
X/Y/Z 各 1 個 RMS
★ 100 倍壓縮 — MCU 跑得動，模型也學得快。

## Slide 50
時域 → 頻域：FFT 與 PSD
看不到的規律，到頻域就跑出來了
時域 Time Domain
m/s² vs 時間
看波形 — 直覺，但難分類
頻域 Frequency Domain
能量 vs 頻率 (Hz)
看頻譜 — 機器特徵明顯
MPU6050 案例：
馬達轉速變化 → 在頻譜會出現新的峰，時域看波形完全看不出來。

## Slide 51
完整的機器學習 Pipeline
從感測器到推論結果，這條 pipeline 你會看一輩子
收集資料
前處理
特徵抽取
模型
分類結果
推論 (Inference)：用訓練好的模型，對「沒看過」的真實世界資料做預測。
★ 練習 MPU6050 時，這 5 個方塊每一個都要動手做一次。

## Slide 52
模型訓練的循環
預測 → 算誤差 → 反向傳播 → 再預測
1. 預測
模型用目前參數猜一個答案
2. 比對標籤
Predicted: Left-Right
Label: Idle ← 錯了
3. 算 Loss
Loss 函數量化「錯多少」
4. 更新權重
梯度下降 — 把參數往對的方向推一點
重複幾百次 = 1 個 epoch。訓練 50-100 個 epoch 是常態。

## Slide 53
訓練要看的兩條曲線
Loss 與 Accuracy — 隨 epoch 變化
Loss 曲線
• 訓練 loss → 持續下降
• 驗證 loss → 開始反彈時 = 過擬合警訊
Accuracy 曲線
• 訓練 acc → 接近 100% 不一定好
• 驗證 acc → 才是真實表現
Edge Impulse 訓練完會直接秀這兩條曲線 — 學會看，就會調模型。

## Slide 54
Part F
怎麼評估模型
Confusion Matrix · Accuracy · F1 Score

## Slide 55
混淆矩陣 (Confusion Matrix)
逐步填表 — 空白矩陣
實際標籤
(Actual)
預測標籤 (Predicted)
圓圈
靜止
左右
上下
圓圈
靜止
左右
上下
從一張空表開始 — 想像驗證集還沒跑。

## Slide 56
混淆矩陣 (Confusion Matrix)
逐步填表 — 先填對角線 — 對的部分
實際標籤
(Actual)
預測標籤 (Predicted)
圓圈
靜止
左右
上下
圓圈
靜止
左右
上下
205
0
34
180
對角線 = 預測正確 (True Positive)。

## Slide 57
混淆矩陣 (Confusion Matrix)
逐步填表 — 再填一列 — 看 row 1 模型在做什麼
實際標籤
(Actual)
預測標籤 (Predicted)
圓圈
靜止
左右
上下
圓圈
靜止
左右
上下
205
10
1
46
0
34
180
看 row：實際是「圓圈」的樣本，模型把它預測成什麼？

## Slide 58
混淆矩陣 (Confusion Matrix)
逐步填表 — 全部填滿 — 整體誤判情況一覽
實際標籤
(Actual)
預測標籤 (Predicted)
圓圈
靜止
左右
上下
圓圈
靜止
左右
上下
205
10
1
46
6
0
32
9
17
223
34
21
50
12
31
180
整張表就是模型的「成績單」。

## Slide 59
4 個術語先記起來
TP / TN / FP / FN
TP — True Positive
預測正、實際也是正
例：說有跌倒，確實跌了
TN — True Negative
預測負、實際也是負
例：說沒跌倒，確實沒跌
FP — False Positive (Type I)
預測正、實際是負
例：誤報跌倒（很煩）
FN — False Negative (Type II)
預測負、實際是正
例：漏報跌倒（很危險）
★ 在醫療、安全領域 — FN 比 FP 嚴重得多。

## Slide 60
三個你要會算的指標
Accuracy / Precision / Recall / F1
Accuracy
(TP + TN) / 總數
整體答對比例 — 不平衡時會騙人
Precision
TP / (TP + FP)
你說 yes 的，有多少是對的？
Recall
TP / (TP + FN)
實際 yes 的，你抓到多少？
F1 Score
2·P·R / (P + R)
Precision 與 Recall 的調和平均
Edge Impulse 訓練完都會幫你算好 — 重點是「你要知道該看哪一個」。

## Slide 61
練習一題 — 算 F1
從混淆矩陣 → 算 F1Score (class C)
假設 class C 的 TP = 162、FP = 18、FN = 33。
F1 = (2 × 162) / (2 × 162 + 18 + 33)
= 324 / 375
= 0.864
★ F1 = 0.864 表示 class C 的 precision 與 recall 都不錯。
如果 F1 只剩 0.25，就要警覺 — 樣本可能不平衡，或模型沒學到 class C。

## Slide 62
模型可能落在三個狀態
Underfit / Good Fit / Overfit
欠擬合 Underfit
模型沒抓到資料的規律
訓練 + 驗證準確度都低
剛好 Good Fit
抓到主要規律
能泛化到沒看過的資料
過擬合 Overfit
把訓練集背起來了
碰到新資料就掛
Edge Impulse 平台直接幫你顯示三條曲線 — 你要會看。

## Slide 63
Underfit 怎麼救？
模型太笨 — 給它更多 / 更多元的學習
1
收集更多資料
2
試不同 / 更多的特徵
3
訓練更久（多幾個 epoch）
4
用更大的模型（更多層、更多 node）
簡單講：模型還沒「想夠久」也「不夠聰明」— 給它機會。

## Slide 64
Overfit 怎麼救？
模型太死板 — 別讓它把訓練集背起來
1
收集更多資料
2
提早停止 (Early Stopping)
3
降低模型複雜度
4
加入正則化 (Regularization)
5
加 Dropout 層（神經網路）
★ 90% 的時候 — 「更多資料」就是答案。

## Slide 65
Part H
動手做：MPU6050 動作分類
從零跑完整條 ML pipeline，這就是你期末專題的雛形

## Slide 66
專題目標：設備震動分類
把 MCU 貼到一台機器上 — 判斷它在做什麼
情境：找一台你周圍會震動的機器
洗衣機 / 果汁機 / 空氣壓縮機 / 冰箱 / 冷氣 / 鍵盤打字 / 吊扇 / 烘衣機
分類類別：
關機 Off
輕載 Light
重載 Heavy
異常 Anomaly
為什麼有意義？
在工廠 — 同樣的方法可以做設備預測性維護 (PdM)。
不用改機台、不用大資料，30 元一顆 MPU6050 就能起步。

## Slide 67
硬體與軟體清單
新尖兵班這套標配
硬體
MCU
Arduino Nano 33 BLE Sense 或 ESP32
IMU
MPU6050（如果用 Arduino BLE Sense 已內建 LSM9DS1）
固定方式
電工膠帶 / 雙面膠
線材
USB Type-C 或 Micro-USB
軟體
資料收集 + 訓練
Edge Impulse Studio (Web)
特徵抽取
Spectral Analysis（內建）
學習區塊
Neural Network + K-means Anomaly
部署
Arduino library / .zip → Arduino IDE

## Slide 68
Step 1：把開發板連到 Edge Impulse
用 CLI 把 MCU 認到雲端專案
npm install -g edge-impulse-cli
edge-impulse-daemon --clean
• --clean = 切換到新專案時清除舊設定
• 跑起來會問你登入 + 選 Serial Port + 選 / 新建專案
• 連成功，在 Edge Impulse Studio 的 Devices 頁會看到你的板子

## Slide 69
Step 2：收資料
每個 class 至少 2 分鐘訓練資料 + 30 秒測試資料
先標籤、再錄音
別錄完忘記分類
Sampling rate 62.5 Hz
對動作分類已經夠用
Window 2 秒
一筆樣本 = 2 秒 = 125 點
各 class 樣本數要平均
避免變成 Naive Classifier
★ 工程師的常見錯：訓練資料只在一個位置收 → 模型對位置敏感。
建議：每個 class 在 2-3 個不同位置 / 不同負載各錄一輪。

## Slide 70
Step 3：Impulse 設計
資料 → 處理 → 學習 → 輸出
Time series
data
Spectral
Analysis
Neural
Network
Output
(4 class)
Spectral Analysis 會把 (x, y, z) → 11 個頻譜特徵 / 軸 = 33 個輸入。
後面接一個小型 Dense Network (32-16-4) — 完全跑得在 MCU 上。
另外可選 K-means Anomaly Detection 區塊 — 用來抓沒看過的怪震動。

## Slide 71
Step 4：按下訓練，看混淆矩陣
判讀 — 哪幾類常被搞混？
1
驗證準確度 80-95% 是正常範圍
2
看對角線哪一格特別淡 → 那一類學不好
3
看哪兩類常被互換 → 它們特徵太接近
4
如果驗證 loss 比訓練 loss 高很多 → 過擬合
調整方向：
增 epoch / 加 node / 加 layer / 加正則化 / 加資料量 — 不要一次調全部，一次一項。

## Slide 72
Step 5：測試 + 部署到 Arduino
從雲端 → MCU 只要 3 個按鈕
① Model Testing
用 20% test set 跑一次
看真實表現
② Deployment > Arduino library
下載 .zip 檔
（內含 TFLite Micro 模型）
③ Arduino IDE
Sketch > Include Library > Add .ZIP
選範例 nano_ble33_sense_accelerometer
★ 編譯時間約 5-10 分鐘。完成後打開 Serial Monitor 就能看到分類結果。

## Slide 73
進階：把結果 MQTT 上傳
銜接新尖兵班「AIoT 整合」單元
MPU6050
ESP32 + TFLite
MQTT Broker
Node-RED 儀表板
Publish 主題範例：
factory/machine_A/status → {"class":"heavy","score":0.87}
factory/machine_A/anomaly → {"value":0.42}
後續課程教 Node-RED 把這些 topic 拉到儀表板顯示。

## Slide 74
10 個你會踩到的坑
上課前先看一次，少走 80% 冤枉路
1
資料只在一個位置收 → 模型對位置敏感
2
各 class 樣本數差太多 → Accuracy 騙人
3
Window 大小選錯 → 抓不到動作特徵
4
Sampling rate 太低 → 高頻訊號漏掉
5
訓練集和測試集污染 (Data leakage)
6
只看 Accuracy 沒看混淆矩陣
7
驗證 loss 已經反彈還繼續訓練
8
模型太大塞不進 MCU
9
沒固定好板子 → 震動雜訊
10
把 Edge Impulse 預設超參數當聖經

## Slide 75
五句話帶走 M3
回去複習就抓這 5 句
資料 > 模型
90% 的努力在資料工程
好資料 6 條件
問題、特徵、人能分、可量化、量質、分佈、標籤、平衡
ML Lifecycle 5 階段
基建 → 資料 → 模型 → 部署 → 分析
混淆矩陣比 Accuracy 重要
Accuracy 0.973 但 F1 0.247 — 別被騙
特徵抽取就是壓縮
375 → 33 → 3 — MCU 才跑得動

## Slide 76
Your Turn — 你的作業
把今天的概念變成你能 demo 的東西
✓
註冊 Edge Impulse 帳號，開一個新專案
✓
拿出 Arduino BLE Sense（或 ESP32 + MPU6050）
✓
選一台你家會震動的機器（電風扇 / 果汁機 / 烘衣機都可以）
✓
錄 3 個 class，各 2 分鐘
✓
訓練 → 看混淆矩陣 → 拍下來分享到課程討論區
✓
下課前完成最重要：寫一句「我學到 X 比 Y 重要」

## Slide 77
下一站：M4 模型部署
接下來教「怎麼把模型塞進 256KB」
你會學到：
• TensorFlow Lite Micro 的設計
• 量化 (Quantization) — 從 float32 變 int8
• Pruning、Knowledge Distillation 三大壓縮術
• 為什麼「不是所有 MCU 都一樣」 — 效能取捨
★ 把 M3 學會 + M4 的部署技巧 = 你能獨立做出一個 TinyML 完整專案。

## Slide 78
Thank you
「好資料是準確度的必要條件。」
Module 3 / 機器學習工作流
講師：Harry / 蘇泓舉
原始教材：Harvard TinyMLx + Edge Impulse / 中文化重編